## Slide 1: 课程学习
刘缘
2016-10-16

## Slide 2: 目录
1、齐次坐标、旋转角的表示与变换
2、相机矩阵
3、线性滤波器（空间域）
4、线性滤波器（频率域）
5、降采样与图像金字塔
6、Normalized Correlation

## Slide 3: 一、CV部分
1、齐次坐标、旋转角的表示与变换
1）点、线、面及其相互关系。2）欧拉角、轴-角、四元数
3）刚体变换、相似变换、仿射变换、投影变换
2、相机矩阵

## Slide 4: 一、CV部分
3、线性滤波器（空间域）
1）线性滤波过程就是一种卷积过程。
（卷积是数学中一种运算的定义）
2）卷积的相关性质：

## Slide 5: 一、CV部分
3）高斯滤波器

## Slide 6: 一、CV部分
4）滤波器的可分性
3*3分解为2个1*3滤波器，可以减少运算量。

## Slide 7: 一、CV部分
5）中值滤波器 去除椒盐噪声
4、线性滤波器（频率域）
1）Any univariate function can be rewritten as a weighted sum of sines and cosines of different frequencies.

## Slide 8: Frequency Spectra
=
+
=

## Slide 9: Frequency Spectra
=
+
=

## Slide 10: Frequency Spectra
=
+
=

## Slide 11: Frequency Spectra
=

## Slide 12: 一、CV部分
如何得到sin cos函数前面的系数？
——傅里叶变换

## Slide 13: 一、CV部分
2）离散傅里叶变换
a.与连续的同理，将积分替换为求和。可以视作一种基的替换过程。
b.假设一个一维函数，采样了n个点，那么最多能用离散傅里叶变换得到频率为n/2的信号。（奈奎斯特采样定律）
c.假设一个图像大小为n*n，那么其最多能求到频率域为n/2*n/2的信号。

## Slide 14: 一、CV部分
频率域变换的例子

## Slide 15: 一、CV部分
3）频率域与空间域的关系
频率域中的卷积对应于空间域中的乘积
频率域中的乘积对应于空间域中的卷积
Boxfilter 产生一种ringing的效应
最上面是一种理想低通滤波器

## Slide 16: 一、CV部分
5、如何降采样？

## Slide 17: 一、CV部分
关于采样定律

## Slide 18: 一、CV部分
首先利用低通滤波器（Gaussian FIlter），再隔行丢弃
这种方法可以得到图像金字塔。拉普拉斯金字塔、高斯金字塔（scale）。

## Slide 19: 一、CV部分
6、Normalized Correlation
本质上就是，将卷积窗口视作一个向量，将卷积的滤波器视作一个向量，计算这两个向量之间的夹角。

## Slide 20: 一、CV部分
Project 1

## Slide 21: 二、机器学习部分
1、线性回归——最小二乘法解。
2、Logistic Regression
3、梯度下降法进行学习。
4、神经网络的表示与向前传导（forward pass）。

## Slide 22: 目录
1、基本思想
2、特征
3、论文：Fast semantic segmentation of 3d point clouds with strongly varying density
4、论文：Extracting Road Information from MLS Point Cloud with BSC and BID
5、优缺点：

## Slide 23: 三、逐点分类
1、基本思想
对每个点计算特征，将这些特征放到分类器中进行分类。
2、每个点的特征：
1）RGB、Intensity、波形、回波次数
2）邻域特征——描述邻域的形状
a.点周围的协方差矩阵的特征值与特征向量。
又称为Priciple Component Analysis(PCA)
线性、面性、球性以及轴方向。

## Slide 24: 三、逐点分类
b.一些3D local descriptor
SHOT, FPFH, Spin Image, Rops.
以SHOT为例：
建立局部坐标系（旋转不变性）
计算每个邻域点的法向。
将邻域空间划分为右图所示的不同区域。
计算每点法向与中心点的法向的夹角。
对圆周划分，将夹角累积到每个角度范围内。
在方位角上划分8个方向，在高度角上划分2个方向，在径向上划分2层，在圆周上划分11个方向，则得到352维特征。

## Slide 25: 三、逐点分类
4）上下文特征(Context Feature)
距离道路中心线的距离、距离地面的高度、距离扫描中心的距离等。
3、会议论文：Fast semantic segmentation of 3d point clouds with strongly varying density
1）通过降采样得到尺度金字塔，在不同层使用相同K邻域点计算特征
2）用到的特征

## Slide 26: 三、逐点分类
以及SHOT、SC3D
分类器：Random Forest

## Slide 27: 三、逐点分类
分类结果

## Slide 28: 三、逐点分类
4、Extracting Road Information from MLS Point Cloud with BSC and BID
1)目标：检测路坎和标线点。
2)路坎检测所用特征：Binary Shape Context

## Slide 29: 三、逐点分类
3)标线的检测是基于路面上，
标线点的强度要高于一般路面
点的强度。
标线检测所用特征：
Binary Intensity Distribution
(BID)
4)分类器：Random Forest

## Slide 30: 三、逐点分类
5)标线的精化
切片
区域生长
曲线拟合
邻近关系

## Slide 31: 三、逐点分类
6)结果

## Slide 32: 三、逐点分类
5、优点：实现起来很直观，很简单，对于简单的对象如路坎等比较有效。
缺点：
1）邻域特征所包含的信息太少
其中所用的上下文特征较为简单。
2）计算量巨大，许多计算实际上是多余的。
3）最终分类结果需要的是对象，而不是点。
对象的特征才是分类的关键特征。
4）无法利用点与点之间的关系。